Federal Process Corporation

24901 Emery Road, Cleveland Ohio 44128 USA

www.gasoila.com

Pasta Gasoila para encontrar agua normal

Inventario FPC 	Envase 		Unidades

Código			Tamaño		por paquete

WF25			Tarro de 3 oz		24

WT25			Tubo de 2.5 oz		24

- Reformulada para mejor consistencia y mejor cambio de color

- Detecta en forma rápida y precisa agua en tanques de almacenamiento de combustible

- La pasta de color amarillo mostaza se torna roja al contacto con el agua

- Apta para gasolina, diesel u otros productos de hidrocarburos; ácidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico; amoniaco; soluciones jabonosas; y otras soluciones cloradas

- Tapón abatible seguro para el usuario

- Tubo de plástico fácil de usar; menos suciedad que con los tubos metálicos

- Funciona en segundos incluso en condiciones de temperatura extrema

INSTRUCCIONES

1. 	Esparza una capa delgada de pasta en un lado de la varilla de medición algunos centímetros.

2. 	Introduzca la varilla de medición en el tanque durante aproximadamente 10 segundos.

3. 	Extráigala y observe el color de la pasta.  La pastará se tornará roja si hay agua presente.  Si  no 			hay agua, el color no cambia.

PRECAUCIÓN:  Manténgase lejos del alcance de los niños.  Contiene material alcalino.  Irrita los ojos. Si el contenido entra en contacto con los ojos, lave con agua.  Induzca el vómito en caso de ingestión.  Consulte a un médico.  Consulte siempre la hoja de datos de seguridad del material cuando use este producto.

Federal Process Corporation

24901 Emery Road, Cleveland Ohio 44128 USA

www.gasoila.com

Pasta Gasoila para medición de gasolina

Inventario FPC		Envase			Unidades

Código				Tamaño		por paquete

GG25				Tarro de 3 oz		24

- Indica el nivel de gasolina, nafta, queroseno, aceite crudo y refinado, combustibles para aviones y una serie de otros líquidos comúnmente almacenados.

- La pasta cambia de color caqui a azul al contacto con gasolina.

INSTRUCCIONES

1.	Agite bien antes de usarla.

2.	Esparza la pasta de medición de gasolina en una capa delgada en el indicador.

3.	Sumerja el indicador hasta el fondo del tanque.

4.	Cuente hasta 20.  La pasta se tornará azul al contacto con la gasolina para mostrar el nivel 			exacto de gasolina en el tanque.

PRECAUCIÓN:  Este producto puede causar irritación en la piel y en los ojos con el contacto prolongado.  Consulte la información de la hoja de datos de seguridad del material en línea.